Leistungsbeschreibung

1) .................. 	qm		Ziegel-Massivdachelemente nach DIN 1045-100 mit mittragenden Deckenziegeln nach DIN 4159. .......................
Stützweite bis............... m
Nutzlast bis ............. kN/qm
Deckendicke ................. cm

für die Expositionsklasse XC1
incl. prüffähigem Tragfähigkeitsnachweis und Verlegeplan frei Baustelle liefern

2) .............. 	qm		Ziegeldecke nach Pos. 1 gemäß Verlegeplan auf vorbereiteten Auflagern fachgerecht verlegen. Evtl. erforderliche Montagejoche und Zwischenunterstützungen sind im Einheitspreis zu berücksichtigen.

3 ) ............... 	Stck		Aussparungen einbauen Abmessungen bis 30x30 cm

4 ) ............... 	Stck		Aussparungen einbauen Abmessungen größer als 30x30 cm

5) ....................	 m		glatte Abschalung

6) .................... 	m		Wassernase

7) .................. 	qm	Passplatten als Zulage zu Pos 1

8) ................. 	m	Schrägschnitte

9) .... 	m³	Vergussbeton C20/25, F3, 8 mm  liefern, einbringen und verdichten

10) ................... 	kg	Zulagebewehrung BST 500 S nach Verlegeplan liefern und verlegen

11) ................ 	kg	Bewehrungskörbe liefern und einbauen

12) ................. 	m	Isokorb Typ ......... liefern und einbauen

13) ............. 	Stck	Elektrodosen, fertig eingebaut

14) ................. 	m	Leerrohre, fertig eingebaut

15)		Tragfähigkeitsnachweis für ergänzende Bauteile wie Balkone, Kniestöcke/Drempel, Unter- und Überzüge prüffähig aufstellen